## Slide 1: TechDen Zwolle Workshop Solderen Montage instructie Game Console

## Slide 2: 1- Leds & Buttons
Voorzijde
Let op positie
Korte pin = k(athode)

## Slide 3: 2 - Weerstandjes + Diode
Achterzijde
Let op Positie
Let op
waarde; 10k

## Slide 4: 3 - Chip voetje
Achterzijde
Let op positie &
Alle pinnen door de gaatjes

## Slide 5: 4 – Programmeer connector
Achterzijde

## Slide 6: 5 – Condensatoren, diode & Kristal
Achterzijde
Let op Positie
Let op
waarde; 22pF

## Slide 7: 6 – Schakelaars & 5V Regulator
Achterzijde
Let op Positie

## Slide 8: 7 – Elco & Buzzer
Achterzijde
Let op positie
Let op polariteit

## Slide 9: 8 – Connectors & Potmeter
Achterzijde
Openingen naar buiten

## Slide 10: 9 – Arduino Chip
Achterzijde
Let op positie &
Alle pinnen “aan boord”

## Slide 11: TechDen Zwolle
Notes: Uitleg schema